## Slide 1
Hinweise
1.) Pi als Standard Pi einrichten
  Noobs herunterladen
    Herunterladen
    https://www.raspberrypi.org/downloads/
    entpacken und in Windows alles unter den Noobsverzeichnis auf SD kopieren
  SD in Pi stecken und installieren (nur Raspian). Mit HDMI anschauen, warten
  Am BS SSH und VNC freischalten
  IP-Adresse des Pi finden
  Putty –> einloggen mit UID: pi PW raspberry, Passwort mit passwd
  sudo apt-get upgrade und sudo apt-get update
2.) Kirchenstream einrichten
  fbi installieren: sudo apt-get install fbi
  viewrk.sh erzeugen
  gewünschtes Startbild als jpeg oder png in Verzeichnis /home/pi stellen und in Viewrk.sh darauf verweisen (z.B. splashneu.png)
  chmod 777 viewtk.sh und chmod777 splashneu.png
  Autostart in /etx/rc.local einbauen: /bin/bash /home/pi/viewrk.sh >/dev/null 2>&1
3.) Optional:
  Wenn gewünscht: Silent Boot installieren (siehe hier Raspberry PI Konfiguration für Altenheim (Webansicht), Raspberry PI Konfiguration für Altenheim (OneNote) )